## Slide 1
膨胀囊锚杆智能化
技术在岩土工程中的应用推广
创新 卓越 合作 共赢
2024年5月30日
主讲人：董庆华

## Slide 2
CONTANTS
目 录
膨胀囊锚杆智能监测条件和控制标准
02
膨胀囊锚杆智能环参数及安装方法
03
膨胀囊锚杆智能化技术应用优势
04
膨胀囊锚杆智能化技术概述
01

## Slide 3
CONTANTS
目 录
膨胀囊锚杆智能化技术应用案例分析
05
膨胀囊锚杆智能化技术推广的重要性
06
膨胀囊锚杆智能化技术应用前景
07

## Slide 4
边坡垮塌危害
2017年9月27日晚23:00分，广西百色市乐业县花坪镇水井坳发生边坡塌方，共3辆车6人被困（一辆三菱车和两辆货车），事故造成3人死亡
2020年6月28日凌晨，綦江区古南街道古南社区一在建小区旁边的边坡发生垮塌，造成了十余辆停靠在边坡下方道路的车辆不同程度受损
2021年1月2日晚9时20分左右，泉州市安溪县魅斗镇佛仔格村村部附近公路旁的温泉浴场，边坡发生溜方，事故造成洗浴的9人受伤
2021年8月5日10时20分左右，湖南湘西高新区龙盘建设工程集团工地在对高速公路排水管道进行基础和边坡安全检测时，突发边坡坍塌，造成5人被困。救援过程中发生二次坍塌，两次塌方共造成11人被困。已救出11人，确认死亡4人
2024.5.1日，广东梅大高速路面塌方事故，造成23辆车陷落，48人死亡。

## Slide 5
边坡预应力锚杆应力监测的意义
建立基于应力变化的边坡监测预警判据，边坡预警时间提前，从而达到早警示早治理的目的：
规范要求：一级、二级边坡应测锚杆力；
提前预警：边坡力的报警时点大幅提前于位移报警时点；
监测锚杆（索）力：避免预应力失效或过大。
锚杆（索）力监测的优点和意义
GB 50843-2013 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范
（何满潮， 2009，滑坡地质灾害远程监测预报系统及其工程应用）
（深部岩石力学与地下工程国家重点实验室）

## Slide 6
PART.01
膨胀囊锚杆智能化 技术概述

## Slide 7
1.1 膨胀囊锚杆结构及工作原理
图1.1-2杆体防腐
图1.1-1螺旋筋囊袋
组件名称 |  | 材料 | 处理方式
杆体钢筋 |  | PSB1080高强度精轧螺纹钢筋 | 全长套管（内装防腐材料）
承载体 |  | 厚2cm钢板+螺母 | 表层防腐漆
膨胀 囊袋 | 螺旋筋 | φ6HRB300钢筋 | 除锈处理
 | 注浆阀 | 金属管材 | 单向导浆
 | 囊袋 | 土工帆布 | 单面防渗处理
序号 | 膨胀囊锚杆工作原理
1 | 杆体荷载直接传递至底部承载体；
2 | 承载体将杆体拉力转化为压力作用于囊内注浆结石体；
3 | 注浆结石体与侧壁岩土体的共同作用形成锚固力。
表1.1-1 膨胀囊锚杆结构
表1.1-2 膨胀囊锚杆工作原理

## Slide 8
1.2 锚杆智能化监测内容及工作原理
图1.2 智能监测系统工作原理图
监测内容 | 测量仪器 | 测量方法
锚杆内力监测 | 应力传感器 | 自动监测
锚头位移 | 测距传感器 | UWB连域定位
杆体倾斜变形 | 倾斜传感器 | 测角法
深层土壤水压强度 | 渗压计 | 水压强度来计算出渗透压力变化
图1.2-1 组合传感器

## Slide 9
1.3 膨胀囊锚杆智能监测布点原则
布点要求 | 条例说明
布点数量 | 永久性锚杆选锚杆总数5~10%，临时性锚杆选锚杆总数3%，且不得少于3根
布点位置 | 1、选择具有典型特征的代表部位竖向断面布设；2、布置列距30~50m
整体效果 | 重点布设、整体兼顾原则
表1.3 智能监测点布点原则
图1.3 智能监测点平面布置示意图

## Slide 10
PART.02
膨胀囊锚杆智能
监测条件和控制标准

## Slide 11
2.1 锚杆智能监测条件
项目 | 智能监测条件 | 膨胀囊锚杆
杆体荷载 | 通体荷载相同 | 具备条件
预应力 | 需要施加预应力 | 具备条件
表2.1 锚杆智能监测条件
PE波纹套管将杆体与注浆体隔离，杆顶荷载可以直接传递到底部承载体，杆顶至杆底承载体之间全长受力相同，且可以施加预应力。
膨胀囊锚杆具备智能监测条件。

## Slide 12
2.2 膨胀囊锚杆智能监测控制标准
表2.2 智能监测数据控制标准
监测项目 | 初始值 | 报警值 | 监测频率
锚杆内力(kN) | 预应力锁定值 | 70~80%锁定值 | 施工期间：1次/2min 运行期间：1次/20min
锚头位移(mm) | 0mm | 累计值：20mm； 变形速率2mm/d | 施工期间：1次/2min 运行期间：1次/20min
杆体倾斜变形(°) | 0° | ±5° | 施工期间：1次/2min 运行期间：1次/20min
深层水压载荷(KPa) | 初始锁定值 | 50~80%锁定值 | 施工期间：1次/2min 运行期间：1次/20min

## Slide 13
PART.03
膨胀囊锚杆智能环
参数及安装方法

## Slide 14
3. 膨胀囊锚杆智能环参数及安装方法
图3.1 智能环安装示意图
图3.2 监测点断面布置图
图3.3 智能环防护罩示意图
图3.4 智能环标定参数表

## Slide 15: 3.2 膨胀囊锚杆智能环可视化体检大屏

## Slide 16
PART.04
膨胀囊锚杆智能化
技术应用优势

## Slide 17
4. 膨胀囊锚杆智能化技术应用优势
名称 | 项目 | 优势
智能环 | 结构 | 集应力传感器、距离传感器、倾斜传感器和温度传感器于一体；结构合理、操作便捷
 | 性能 | 性能稳定，安装成活率100%
 | 测量精度 | 测量精度高，满足边坡体检监测要求
 | 信息反馈 | 自动化实时监测、数据准确、及时、可靠，自动报警
 | 可靠性 | 耐久性好、可靠性高、更有保障
 | 经济效益 | 成本低廉、性价比高；减少人力物力，降低工程成本
膨胀囊 锚杆 | 抗拔力 | 单锚抗拔力能满足设计要求
 | 稳定性、可靠性 | 锚杆稳定性高、比常规锚杆更有安全保障
 | 经济效益 | 减少工作量、降低工程总造价10%以上、缩短总工期20%以上

## Slide 18
PART.05
膨胀囊锚杆智能化
技术应用案例分析

## Slide 19
5. 膨胀囊锚杆智能化技术应用案例分析
序号 | 工程名称 | 锚杆 数量 | 智能环 数量 | 节约 锚杆成本 | 智能环应用效果
1 | 天峨至北海高速 巴马至平果段K30+600边坡 | 136根 | 10个 | 17.3% | 运行正常、效果好
2 | 黎钦线K26+558.7～+703.1段老旧浆片 挡护增设防护设施工程 | 159根 | 20个 | 18.9% | 运行正常、效果好
3 | 百色-那坡-平孟公路K43+700左侧边坡 | 242根 | 18个 | 15.6% | 运行正常、效果好
4 | 深基坑装配式斜拉空间钢桁架多层 内支撑体系的研发及应用示范项目 | 54根 | 7个 | 17.8% | 运行正常、效果好
5 | 广西路桥工程集团有限公司 中越友谊关智慧口岸项目 | 854根 | 32个 | 18.5% | 运行正常、效果好

## Slide 20
PART.06
膨胀囊锚杆智能化
技术推广的重要性

## Slide 21
6. 膨胀囊锚杆智能化技术推广的重要性
促进可持续发展
增强支护质量
通过实时监测和数据分析，智能化锚杆系统可以更准确地控制支护参数，确保支护效果，提高工程质量。
提高支护效率
智能化技术可以实现锚杆的自动安装和监测，减少人工操作，提高施工效率。
降低劳动强度
智能化技术的应用可以减少工人的体力劳动，降低劳动强度，改善工作环境。
智能化技术有助于节约资源和能源，减少对环境的影响，符合可持续发展的要求。
推动行业进步
智能化技术的推广可以促进相关领域的技术创新和产业升级，提高整个行业的技术水平
提升和保障安全性
智能化系统可以实时监控支护状态，及时发现潜在的安全隐患，预防事故的发生，提高和保障边坡支护工程的安全性。

## Slide 22
PART.07
膨胀囊锚杆智能化
技术应用前景

## Slide 23
7. 膨胀囊锚杆智能化技术应用前景
智能化技术可以实现膨胀囊锚杆监测的自动化，大幅减少人力物力、降低成本、节省时间
边坡施工和运行监测自动化
工程安全实时监控
智能化系统可以实时监测锚杆的工作状态，包括锚杆杆体内力及变形。这些数据可以通过无线传输到中央控制系统，实现远程监控和管理
智能化系统可以预测锚杆可能出现的故障，并提前发出预警，从而及时进行维护，避免事故的发生。系统还可以记录锚杆的使用历史和维护记录，为未来的维护工作提供参考。
异常预警和维护
数据分析与决策支持
通过收集和分析施工和运行期间的大量数据，智能化系统可以提供决策支持，提示工作人员调整方案和施工策略

## Slide 24
总之，膨胀囊锚杆智能化技术的应用前景广阔，它不仅可以提高施工效率和安全性，还可以为岩土工程的可持续发展提供技术支持。随着传感器技术、物联网、大数据分析和人工智能等技术的不断进步，膨胀囊锚杆智能化技术将会得到更广泛的应用。因此膨胀囊锚杆智能化技术可以在岩土工程领域大力推广。
结 语

## Slide 25
创新 卓越 合作 共赢
谢谢聆听!